## Slide 1: проф. д-р Павел Бойчев КИТ-ФМИ-СУ 2024
Позициониране
Тема №9

## Slide 2
В това занятие
Работа с GPS
Ориентация и движение на мобилно устройство

## Slide 3
Обща информация

## Slide 4: Позициониране
VR/AR зона
  Обхващат по-голяма зона, а не само екрана
  При движение на екрана се показва съответната част от зоната

## Slide 5: Степени на свобода
Ориентация
  Желателно степени
  Завъртане по три направления
Положение
  Желателно степени
  Движение по три направления

## Slide 6
Допълнителни степени
  При интерактивни крайни устройства, като виртуална показалка, виртуална ръка и т.н.
  Всяка може да има или повече степени на свобода

## Slide 7: Видове позициониране
Абсолютно
  Фиксирано спрямо глобална координатна система (например Земята)
  Обща, споделена виртуална сцена за всички

## Slide 8
Относително
  За всеки си има отделна виртуална сцена
  Ориентирането и движението в едната не влияе на другите

## Slide 9: Сензори за
Сензори в мобилните устройства
  Акселометър – ускорение по трите оси
  Жироскоп – завъртяност в пространството
  Магнитен сензор – ориентация спрямо магнитното поле
  Барометър – атмосферно налягане и надморска височина

## Slide 10
Пример със Samsungшки смартфон
  Набира се таен код *#0*# за служебно меню
  От там се избира Sensor за показване в реално време на данните от сензорите
Таен код

## Slide 11
GPS

## Slide 12: Въведение в GPS
Какво е GPS
  Глобална система за позициониране (Global Positioning System, GPS)
  Навигация чрез система от спътници
  Изисква наличието на GPS приемник с радиовидимост към няколко спътника
  Поддържа променлива степен на точност

## Slide 13: Работа на GPS
Наземни станции
  Следят положението на спътниците
  Пращат коригиращи и синхронизиращи данни
  Не се интересуват къде са крайните потребители на GPS услугата

## Slide 14
Сателити
  Изпращат сигнали към земята
  Опитват се да покрият максимална площ
  Има значително припокриване на площите
  Също не се интересуват от хората
GPS приемник
  Най-често в кола, в смартфон, в таблет
  Получава сигнал от поне 4 спътника
  Определя положението спрямо сигналите

## Slide 15: Позициониране
Опростен алгоритъм
  Спътниците изпращат непрекъснато сигнали с включен timestamp и своите координати
  Приемникът засича закъснението на всеки от сигналите и определя разстоянията до спътниците
  Данните за или повече разстояния определят положението и времето на приемника спрямо спътниците

## Slide 16
Илюстрация в 2D




Равноотдалечени точки от спътник
Положение на приемника

секунди
секунди
5
секунди

## Slide 17: Геолокация
Достъп до GPS данни
  Браузърите поддържат API за геолокация
  Изисква се потвърждение от потребителя
  Вече изисква работа през HTTPS
  При липса на GPS свързаност, може да се ползва WiFi-геолокация (доста по-неточна)

## Slide 18
Внимание
  За пускане на примерите с геолокация трябва да се съгласите да дадете достъп до вашето географско положение
  След работа е добре да оттеглите съгласието си, ако желаете да прекратите този достъп
  Предварително разберете как се оттегля дадено съгласие конкретно за вашия браузър

## Slide 19
За параноици
  Преди да пуснете примерите може да видите техния код и как използва геолокацията

## Slide 20: Координати
Получаване на координатите ни
  Обект navigator.geolocation
  Метод getCurrentPosition
  Параметри са функции при успех и неуспех
Резултат
  При успех – обект с геолокационни данни
  При неуспех – код на грешката

## Slide 21
След даване на разрешение
  Получаваме географските ни координати
  Дробни числа в градуси

## Slide 22
В момента
  Картинката от примера е без включен GPS
  Резултатите са от WiFi геолокация
    ( те са спрямо най-непосредствения сървър с известни координати, през който минава връзката )
  Параметърът accuracy определя радиус на кръг около тези координати, в който е позицията с вероятност
Вероятност реалната позиция да е в този кръг

accuracy

## Slide 23
Резултат
  Координатите са придружени с точност, която в случая е твърде тъжна (WiFi локация)

## Slide 24
Втори резултат
  В стая, през смартфон с включени Google Geolocation Services е по-точно
радиус на атом
фемтометър
пикометър
нанометър
милиметър

## Slide 25
Трети опит
  Навън, точността е вече метра
Тази част от точността е на практика безсмислена

## Slide 26
Липса на геоданни
  Не е включен JavaScript, виж таг <noscript>
  Браузърът не поддържа геолокация, ако не съществува обекта navigator.geolocation
  Геолокацията е недостъпна при код на грешка POSITION_UNAVAILABLE
  Потребителят не се е съгласил при код на грешка PERMISSION_DENIED
  Времето за извличане на данните е изтекло при код на грешка TIMEOUT
  Друга грешка при код UNKNOWN_ERROR

## Slide 27
Пример
  При отказ за споделяне на геолокацията
тук

## Slide 28
Задължителни данни от геолокацията
  latitude – географка ширина
  longitude – географска дължина
  accuracy – точност (в метри)
Незадължителни данни
  altitude – надморска височина (в метри)
  altitudeAccuracy – точност на надморската височина (в метри)
  heading – посока (в градуси), като е север, е изток, е юг и е запад
  speed – скорост на движение (в м/с)

## Slide 29: Географски карти
Географски карти
  Програмен достъп до карта
  Възможност за показване на конкретна геолокация
  Такава услуга се предоставя от Google Maps, Open Street Map и други

## Slide 30
Проба с ползване на карта
  Бутони за позиции на няколко града – при кликване се показва карта с избрания
Онлайн услуга
  Open Street Map (www.openstreetmap.org)
Координати
  Токио
  Виена
  Торонто
  Източен Лондон

## Slide 31
Резултат
  Използваме адресен достъп чрез URL с параметри #map=мащаб/ширина/дължина
Токио

## Slide 32
Ориентация
на мобилно устройство

## Slide 33: Координатни системи
Ориентация на мобилно устройство
  Отчита как е завъртяно в пространството
  Не отчита къде точно се намира
  Зависи от избраната координатна система
  Две основни системи – глобална и локална

## Slide 34
Глобална координатна система
  Свързана е с точка спрямо земята
  Внимание: осите са относителни – различават се в различни точки по земята. Как?

## Slide 35
  Оста е успоредна на екватора, като сочи на изток, а сочи на запад
  Оста сочи към географските полюси, като е към северния, а е към южния
  Оста е перпендикулярна на земната повърхност, като е над, а е под нея

## Slide 36
Локална координатна система
  Свързана е към мобилното устройство: е надясно, е нагоре, е към потребителя
  При смартфони се ползва портретната ориентация, при лаптопи – пейзажната

## Slide 37: Ориентация
Ориентация на мобилно устройство
  Това е завъртяността на устройството
  Определя се чрез разликата между локалната и глобалната координатна система
  Измерва се спрямо текущото положение на устройството спрямо земята
  Представя се чрез три ъгъла между локалните и глобалните оси , и

## Slide 38
Събитие DeviceOrientation
  Активира се при промяна на ориентацията
  Мобилното устройство използва жироскоп и акселометър за определяне на ориентацията
  Предоставя разликата между съответните оси и дали ориентацията е абсолютна
  За граждански устройства точността в ъглите не е по-голяма от
  Липсващите (неопределими) ъгли са null

## Slide 39
Ъгъл alpha
  Ъгъл на завъртане около (в градуси)
  Положителна посока – горният край се върти наляво (обратно на часовниковата стрелка)

## Slide 40
Ъгъл beta
  Ъгъл на завъртане около (в градуси)
  Положителна посока – горният край се върти към потребителя

## Slide 41
Ъгъл gamma
  Ъгъл на завъртане около (в градуси)
  Положителна посока – левият край се върти към потребителя
Хм

## Slide 42
Ориентация и Ойлер
  Всяко въртене в 3D може да се представи като три ротации около препендикулярни оси
  Комплектът от три ъгъла за ротациите се нарича Ойлерови ъгли
  Съществуват много комплекти, според избора на оси и реда на въртене
  За еднозначен резултатът се фиксира редът на ротации и около кои оси са

## Slide 43: Ред на ротациите
Начално положение
  Локалната и глобалната координатни системи съвпадат – устройството е хоризонтално и с горния си край към северния полюс
Ред на ротациите
  Въртене на ъгъл alpha около локалната ос
  Въртене на ъгъл beta около локалната ос
  Въртене на ъгъл gamma около локалната ос

## Slide 44: Първа проба
Извличане на данните за ориентацията
  Чрез addEventListener слушаме събитието deviceorientation
  Нашата функция deviceOrientation( event ) показва ъглите и абсолютността, записани в параметъра event
  Закръгляме ъглите с toFixed
    (иначе много играят десните цифри)

## Slide 45
Резултат
  Ако го гледате на лаптоп без сензори, няма да се видят числа

## Slide 46
Видеозапис от проба на живо
  Вляво е движението на смартфон
  Вдясно е екранът на смартфона
  Защо няма абсолютност? М?
    (отговорът е на следващия слайд)

## Slide 47
Ето защо:
  Параметърът absolute е с булева стойност и не трябва да се закръгля като число
Ето това тук е проблем

## Slide 48: Втори пример
Примитивен компас
  Устройство е легнало хоризонтално с нарисувана графична стрелка
  При хоризонталното въртене стрелката почти запазва посоката си (т.е. завърта се обратно)
  Използваме ъгъла alpha на ориентацията на устройството

## Slide 49
Видеозапис
  При изключена геолокация може да сочи в грешна посока, но поне ще държи на нея

## Slide 50
Програма
  От обекта на събитието DeviceOrientation се използва само alpha

## Slide 51: Стандарт за ориентация
Стандарт за DeviceOrientation
  Описан е тук: w3c.github.io/deviceorientation
  Не е окончателен вариант
  При някои браузъри ъглите и посоките им са различни от описаните в стандарта:

## Slide 52: Калибриране на компас
Нужда от калибриране
  Събитие CompassNeedsCalibration
  Инструктира потребителя да направи във въздуха осморки с устройството си

## Slide 53
Ръчно инициализиране
  Нужен е алтернативен начин на определяне на северна посока
  Завъртаме телефона на север и запомняме в – това е отместването на компаса
  Ако , то компасът е калибриран, иначе той има отклонение/грешка …
  Запомняме (напр. с натискане на бутон) и при всяко следващо измерване вместо използваме

## Slide 54
N
Истинският север
Показваният некалибриран север
N
Коригираният север
По традиция червеното сочи север

## Slide 55
Движение
на мобилно устройство

## Slide 56: Движение
Ориентация и движение
  DeviceOrientation улавя завъртяността на мобилното устройство, но не и неговото преместване в пространството
  Движението се улавя от DeviceMotion – друго събитие, което е свързано с акселометъра
  Предоставя данни за ускорението на движението

## Slide 57: DeviceMotion
Предоставяни данни
  Ускорение acceleration по всяка от трите оси, измерено в м/с2
  Второ ускорение accelerationIncludingGravity, което включва и земното ускорение
  Скорост на въртене rotationRate за всеки от ъглите , и в °/с
  Интервал от време interval в милисекунди, за което са измерени по-горните данни

## Slide 58
Внимание
  Няма данни за положението в 3D
  Има данни само за движението
  Тези данни не са с нужната точност, за да се изчисли точното движение в 3D

## Slide 59
Да извлечем ускоренията
  Всяко е вектор с три компонента , и
  Ускоренията са по локалните оси
Null не ни учудва вече

## Slide 60
  При реален тест и (почти) неподвижен телефон се получава следното
  Защо по ускорението не е ?
  Защо и по има ускорение?
Гравитация има и по
По е по-малка от очакваната

## Slide 61
Отговор
  Телефонът не е хоризонтален + сензорен шум
  Сумарният вектор е с дължина

## Slide 62: Навигационен проблем
„Проста“ задача
  Да се определи движението на човек, например, какво разстояние е изминал
  При GPS данни информацията се получава рядко и не е толкова точна
  При акселометъра данните са много често, но бързо се натрупва значителна грешка
  Най-приемлив резултат е да се ползват и двете – филтър на Калман

## Slide 63
Сензорен шум в акселометър
  Отчетените данни варират спонтанно и непредвидимо, дори и без движение
  Шумът е ненулев, затова положителните и отрицателните грешки не се компенсират
  Получава се реене (drift) – дори при неподвижно устройство се отчита ускорение
  Външен ефект – стоите на място, докато навигацията показва, че се движете бавно в някаква невъзможна посока

## Slide 64
Причини
  Акселометрите са цифрови и отчитаните стойности са квантувани (стъпаловидни) като стойности и като време на отчитане
  От ускорение се получава разстояние с двойно интегриране:
  Грешката расте квадратично () спрямо времето и бързо става неприемливо голяма

## Slide 65
Проверка
  Оставяме устройството неподвижно
  Засичаме многократно стойностите на acceleration от DeviceMotion
  Рисуваме графика на стойностите
  Правим няколко измервания
Вероятен резултат
  Оптимистичен при струпване на стойностите в зона – това може да се компенсира
  Песимистичен при хаотичност и липса на всякакъв шаблон на разпространение

## Slide 66
Програма
  Изчаква 2 секунди, събира стотина ускорения и ги показва като облак от точки

## Slide 67
  Кадри от няколко теста
На маса
В ръка

## Slide 68
Въпроси и коментари

## Slide 69
Край